附件2：

苏州市吴江区建筑施工区级文明工地考核评分表

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 评 审 内 容 | 有无否决项 | 考核得分 |
| 一 | 安全管理（15分） |  |  |
| 二 | 脚手架（10分） |  |  |
| 三 | 模板工程（10分） |  |  |
| 四 | 作业防护（高处作业、有限空间作业） （10分） |  |  |
| 五 | 基坑工程（基坑、基槽、沉井、顶管） （10分） |  |  |
| 六 | 施工用电（10分） |  |  |
| 七 | 起重机械（塔机、施工升降机、井架） （10分） |  |  |
| 八 | 施工机具（中小型机具、场内机动车、 桩机、泵车）（10分） |  |  |
| 九 | 起重吊装（10分） |  |  |
| 十 | 文明施工（15分） |  |  |
| 十一 | 其它 |  | —— |
| 合 计 |  |  |
| 评审专家组 签 字 | 组长： 成员： |
| 考核日期 | 201 年 月 日 |

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 序 号 | 评审内容 | 评 分 标 准 | 扣分 | 考核 得分 | 评审专家 （签字） |
| 一 | 安全管理 15分 | ☆项目经理、专职安全员不能到岗的 |  |  |  |
|  |  | ☆安全生产责任制等安全生产管理制度不落实的 |  |  |  |
|  |  | ☆安全专项施工方案未按照规定编制、论证、审批、备案的 |  |  |  |
|  |  | ☆危险性较大分部分项工程未单独进行安全技术交底和验收的 |  |  |  |
|  |  | ☆使用淘汰或者限制使用的设施、设备的 |  |  |  |
|  |  | ☆未编制工程项目应急救援预案的 |  |  |  |
|  |  | 对周边建（构）筑物、管线、设施等未制定保护措施的，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 安全教育未按照制度和计划进行的，扣3分 |  |  |  |
|  |  | 安全技术交底不齐全、不规范的，扣3分 |  |  |  |
|  |  | 未定期组织安全检查，或者安全检查整改复查不闭合的，扣3分 |  |  |  |
|  |  | 特种作业人员未持有效证件上岗的，每人扣3分 |  |  |  |
|  |  | 对分包单位的资质审查不到位，或者未明确总分包之间安全生产职权的，每家扣3分 |  |  |  |
|  |  | 安全标志未按照平面布置图设置的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |
| 二 | 脚手架 10分 | ☆脚手架搭设与专项方案严重不符的 |  |  |  |
|  |  | ☆附着式升降脚手架、吊篮等工具式脚手架安装单位无资质施工，或者未经检测、备案即投入使用的 |  |  |  |
|  |  | ☆脚手架未分段验收即投入使用的 |  |  |  |
|  |  | ☆混凝土输送管、卸料平台、模板支架、缆风绳、起重设施与脚手架固定的 |  |  |  |
|  |  | ☆钢管扣件未抽样检测，或者钢管锈蚀严重的 |  |  |  |
|  |  | 架体基础有沉降，或者悬挑架悬挑构件变形较大的，每处扣3分 |  |  |  |
|  |  | 架体未按照规定设置连墙件的，每处扣3分 |  |  |  |
|  |  | 立杆、扫地杆、剪刀撑、防护栏杆、脚手板、安全网等搭设不符合要求的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 脚手架与建筑物之间无内档防护或者设置不合理的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 脚手架上堆载超载，或者可坠物未及时清理的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |

注：“评分标准”栏中带“☆”号子项属否决项。

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 序 号 | 评审内容 | 评 分 标 准 | 扣分 | 考核 得分 | 评审专家 （签字） |
| 三 | 模板工程 10分 | ☆模板支架搭设与专项方案严重不符的 |  |  |  |
|  |  | ☆模板支架未经验收合格即进行混凝土浇筑的 |  |  |  |
|  |  | ☆基础、立杆、水平系杆等设置不符合要求，支撑体系稳定性差的 |  |  |  |
|  |  | 支架构造措施、构配件不符合要求的，每处扣3分 |  |  |  |
|  |  | 立柱底部处理不符合规定的，每处扣3分 |  |  |  |
|  |  | 施工荷载不符合要求的，扣3分 |  |  |  |
|  |  | 模板拆除前无混凝土强度报告，或者强度未达到规定提前拆模的，扣3分 |  |  |  |
|  |  | 拆模作业不符合安全规定的，扣3分 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |
| 四 | 作业防护 （高处 作业、有限 空间作业） 10分 | ☆使用伪劣的安全网、安全帽、安全带等安全防护用品的 |  |  |  |
|  |  | ☆各类卸料（操作）平台未按照方案搭设安装的 |  |  |  |
|  |  | ☆卸料（操作）平台搭设安装后未经验收合格即投入使用的 |  |  |  |
|  |  | ☆高处作业未采取防护措施的 |  |  |  |
|  |  | ☆临边、洞口防护设施未做到定型化、工具化的 |  |  |  |
|  |  | ☆有限空间内作业未制定防护措施、未执行审批制度、现场作业无防护的 |  |  |  |
|  |  | 安全帽、安全带、安全网等防护用品不佩戴、不使用的，每人（处）扣2分 |  |  |  |
|  |  | 临边、洞口防护不符合要求的，每处扣3分 |  |  |  |
|  |  | 卸料（操作）平台搭设、安装固定、使用以及防护等不规范的，每处扣3分 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |
| 五 | 基坑工程 （基坑、 基槽、沉井、 顶管） 10分 | ☆基坑工程施工与专项方案不符的 |  |  |  |
|  |  | ☆基坑工程未进行节点验收的 |  |  |  |
|  |  | ☆基坑工程施工过程中未进行有效监测的 |  |  |  |
|  |  | ☆基坑工程出现险情，或者对周边环境造成破坏的 |  |  |  |
|  |  | 基坑排水系统不通畅或者积水严重的，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 土方开挖不符合规定的，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 坑边堆载不符合要求的，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 上下通道搭设与设置不符合要求的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 坑、槽、井的临边防护不到位的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |

注：“评分标准”栏中带“☆”号子项属否决项。

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 序 号 | 评审内容 | 评 分 标 准 | 扣分 | 考核 得分 | 评审专家 （签字） |
| 六 | 施工用电 10分 | ☆外电线路未采取防护措施的 |  |  |  |
|  |  | ☆施工现场应当采用TN-S系统而未采用，或者未采用同一保护系统的 |  |  |  |
|  |  | ☆临时施工用电工程未进行验收的 |  |  |  |
|  |  | ☆施工现场未设置总配电房、未实行“三级配电二级保护”，或者违反“一机一闸一漏一箱”的 |  |  |  |
|  |  | ☆末端开关箱漏电保护器参数不符合要求的 |  |  |  |
|  |  | ☆使用铜丝或者其它金属材料代替熔断丝的 |  |  |  |
|  |  | 外电防护不符合要求的，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 接地、接零保护系统的保护线、接地装置设置不符合要求的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 配电间、配电线路、配电箱（开关箱）设置安装不符合规范的，每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 照明供电和照明装置不符合规范的，每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |
| 七 | 起重机械 （塔机、 施工 升降机、 井架） 10分 | ☆起重机械设备的安装、拆除备案、检测、验收和使用登记不符合规定的 |  |  |  |
|  |  | ☆起重机械设备的安装、拆除（包括升降）单位及其操作人员无资质、无操作证的 |  |  |  |
|  |  | ☆施工升降机防坠安全器超过有效标定期限的 |  |  |  |
|  |  | ☆司机、司索或者指挥无证上岗的 |  |  |  |
|  |  | 限位保险装置不齐全或者有失效的，每处扣5分 |  |  |  |
|  |  | 附着装置（缆风绳）安装不符合要求，或者未按照规定检测验收的，每道扣5分 |  |  |  |
|  |  | 基础以及接地保护、防雷保护等电气安全有不符合要求的，每处扣3分 |  |  |  |
|  |  | 齿轮齿条、钢丝绳、滑轮、螺栓等不符合要求的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 地面进出料口、楼面站台等防护不到位的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 设备日常维护保养差或者无维护记录的，每台扣5分 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |

注：“评分标准”栏中带“☆”号子项属否决项。

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 序 号 | 评审内容 | 评 分 标 准 | 扣分 | 考核 得分 | 评审专家 （签字） |
| 八 | 施工机具 （中小型 机具、场内 机动车、 桩机、 泵车） 10分 | ☆机械、机具无进场安装验收记录的 |  |  |  |
|  |  | ☆桩工机械、泵车、场内机动车的司机无证上岗的 |  |  |  |
|  |  | ☆机械与输电线路的安全距离达不到要求无具体措施的 |  |  |  |
|  |  | 机械、机具的安全防护装置不齐全的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 气瓶无标识，或者存放、使用不当的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 交流电焊机无二次空载降压保护器的，每台扣3分 |  |  |  |
|  |  | 机械、机具的电气安全保护不符合要求的，每台扣3分 |  |  |  |
|  |  | 设备操作防护棚不到位的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 操作规程牌、操作人员牌等标牌不齐全的，扣2分 |  |  |  |
|  |  | 场内机动车无固定停放场所的，扣2分 |  |  |  |
|  |  | 违章操作、违章使用机械、机具的，每起扣3分 |  |  |  |
|  |  | 机械、机具日常维护保养差的，扣3分 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |
| 九 | 起重吊装 10分 | ☆起重吊装作业未按照专项方案施工作业的 |  |  |  |
|  |  | ☆起重机械无检测合格证明，或者各类限位保险装置不齐全的 |  |  |  |
|  |  | ☆司机、指挥无证上岗的 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳等吊索、吊具不符合要求的，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 吊装作业场地承载力不符合要求或者未加固的，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 吊装作业空间内有架空线路的，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 构件码放超高、超载或者稳定性差的，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 吊装作业有违章指挥、违章作业的，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 吊装作业未设置警戒区的，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |

注：“评分标准”栏中带“☆”号子项属否决项。

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 序 号 | 评审内容 | 评 分 标 准 | 扣分 | 考核 得分 | 评审专家 （签字） |
| 十 | 文明施工 15分 | ☆现场无围档或者未设置刚性全封闭围挡的 |  |  |  |
|  |  | ☆现场主要出入口无大门、未设置企业标志或者未设置“五牌二图”的 |  |  |  |
|  |  | ☆出入口未设置冲洗台，主要道路、加工场所地面未硬化的 |  |  |  |
|  |  | ☆办公、宿舍用房的防火等级不符合要求的 |  |  |  |
|  |  | ☆施工区和办公、生活区未有效隔离的 |  |  |  |
|  |  | ☆在建工程内住人的 |  |  |  |
|  |  | ☆生活区卫生脏乱差，宿舍内私拉乱接、烧煮东西的 |  |  |  |
|  |  | ☆食堂未领取《卫生许可证》的 |  |  |  |
|  |  | 围档、大门、“五牌二图”设置不符合要求，或者破损、不整洁的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 材料堆放混乱、标识不清，或者建筑垃圾清运归堆不符合要求的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 现场有扬尘、焚烧、污水直接排放等污染环境的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 施工现场消防设施、器材不符合要求的，每处扣3分 |  |  |  |
|  |  | 易燃易爆物品未设置专用库房，或者动火作业未审批的，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 宿舍、食堂、厕所、活动室等生活设施不符合要求的，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 未制定防粉尘、防噪声、防光污染、施工不扰民措施的，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |
| 十 一 | 其 它 | ☆未采用LBS定位系统的 |  |  |  |
|  |  | ☆现场具备条件而未设置农民工业余学校的 |  |  |  |
|  |  | ☆在日常检查中被停工整改的 |  |  |  |
|  |  | ☆因扬尘、噪音控制不力造成较大社会影响的 |  |  |  |
|  |  | ☆发生拖欠农民工工资纠纷或者其它社会治安案件的 |  |  |  |
|  |  | ☆发生工伤死亡事故，或者受到主管部门行政处罚、行政处理的 |  |  |  |
|  |  | ☆被区渣土办行政处罚的 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |

注：“评分标准”栏中带“☆”号子项属否决项。